## Slide 1: Компьютерное зрение
Зрение. Цвет. Обработка изображений
Толстихин Антон Артемович
madstayler93@gmail.com

## Slide 2: Зрение человека

## Slide 3: Камера обскура
Принцип был известен еще Аристотелю (384-322 до Н.Э.)
Помогала художникам: описана Леонардо да Винчи (1452-1519)

## Slide 4: Модель камеры обскура
Камера-обскура:
  Захватывает пучок лучей, проходящих через одну точку
  Точка называется Центр проекции (фокальная точка / focal point)
  Изображение формируется на картинной плоскости (Image plane)

## Slide 5: Фотоаппарат
Тот же принцип, что и у камеры-обскуры
Лучи фокусируются с помощью объектива
Изображение формируется на светочувствительной плёнке

## Slide 6: Цифровая камера

## Slide 7: Первые цветные фотографии
Сергей Прокудин-Горский (1863-1944)
Фотографии Российской империи(1909-1916)
Lantern
projector

## Slide 8: Что такое цвет?
Цвет – это психологическое свойство нашего зрения, возникающее при наблюдении объектов и света, а не физические свойства объектов и света (S. Palmer, Vision Science: Photons to Phenomenology)
Цвет – это результат взаимодействия света, сцены и нашей зрительной системы
Wassily Kandinsky (1866-1944), Murnau Street with Women, 1908

## Slide 9: Электромагнитный спектр
Почему мы видим свет именно в таком диапазоне?
Потому что именно такой диапазон излучения солнца

## Slide 10: Физика света
Любой источник света можно полностью описать спектром: количество излученной энергии в единицу времени для каждой длины волны в интервале 400 - 700 nm.

## Slide 11: Физика света
Примеры спектров отраженного света от предметов
Длина волны (nm)
% Отраженного света
Red
400 700
Yellow
400 700
Blue
400 700
Purple
400 700

## Slide 12: Взаимодействие света и объектов
Видимый цвет это результат взаимодействия спектра излучаемого света и поверхности

## Slide 13: Человеческий глаз
Глаз как камера!
  Радужка – цветная пленка с радиальными мышцами
  Зрачок - дырка (аппертура), диаметр управляется радужкой
  Линза – меняет форму под действием мышц
  Где матрица?

## Slide 14: Плотность палочек и колбочек
Палочки и колбочки распределены неравномерно
  Палочки измеряют яркость, колбочки цвет
  Fovea – маленькая область(1 or 2°) в центре визуального поля с наибольшей плотностью колбочек и без палочек
  На периферии все больше палочек подсоединены к одному нейрону
pigment molecules

## Slide 15: Что мы на самом деле видим

## Slide 16: Движения глаз

## Slide 17: Восприятие цвета
Палочки и колбочки – фильтры спектра
  Кривая отклика домножается на спектр, производится интегрирование по всем длинам волн
    Каждая колбочка даёт 1 число
S
M
L
Wavelength
Power
  В: Как же мы можем описать весь спектр 3мя числами?
  О: Мы и не можем! Большая часть информации теряется.
    Два разных спектра могут быть неотличимы
      Такие спектры называются метамеры

## Slide 18: Стандартизация восприятия цвета

## Slide 19: Эксперимент №1

## Slide 20: Эксперимент №1
p1 p2 p3

## Slide 21: Эксперимент №1
p1 p2 p3

## Slide 22: Эксперимент №1
p1 p2 p3
Основные цвета, необходимые для сопоставления

## Slide 23: Эксперимент №2

## Slide 24: Эксперимент №2
p1 p2 p3

## Slide 25: Эксперимент №2
p1 p2 p3

## Slide 26: Эксперимент №2
p1 p2 p3
p1 p2 p3
Мы называем «отрицательным» весом основного цвета, если цвет нужно добавлять к сопоставляемому свету.
Веса основных цветов, необходимых для сопоставления:
p1 p2 p3

## Slide 27: Трихроматическая теория
В экспериментах по сопоставлению цвета большинству людей достаточно 3х основных цветов, чтобы сопоставить любой цвет
  Основные цвета должны быть независимы
Для одного и того же спектра, и одних и тех же основных цветов, люди выбирают одинаковые веса
  Исключения: цветовая слепота
Трихроматическая теория
  Трех чисел оказывается достаточно, чтобы описать цвет
  История восходит к 18у веку (Томас Юнг)

## Slide 28: Линейные цветовые пространства
Определяются выбором 3х основных цветов
«Координаты цвета» задаются весами основных цветов, необходимых для сопоставления
Каждая координата кодируется 1-2 байтами
Функции сопоставления: веса, необходимые для сопоставления с когерентными источниками света
Смешение двух основных цветов
Смешение трех цветов

## Slide 29: Почему линейные?
Grassmann’s Law:
  Даны два источника света, с цветом (R1,G1,B1) и (R2,G2,B2)
  Тогда объединённый поток света имеет цвет (R1+R2,G1+G2,B1+B2)

## Slide 30: Линейные цветовые модели: RGB
Основные цвета – монохроматические (в мониторе им соответствует три вида фосфоров)
Вычитание необходимо для соответствия некоторым длинам волны
Функции сопоставления для RGB

## Slide 31: Модель HSV
Координаты выбраны с учетом человеческого восприятия: Hue (Тон), Saturation(Насыщенность), Value (Intensity) (Интенсивность)

## Slide 32: Восприятие цвета
Постоянство цвета и освещенности
  Способность зрительной системы человека оценивать собственные отражательные свойства поверхностей в не зависимости от условий освещенности
Мгновенные эффекты
  Одновременный контраст: цвета фона влияют на воспринимаемый цвет объекта
  Полосы Маха (Mach bands)
Постепенные эффекты
  Адаптация к свету/темноте
  Хроматическая адаптация
  Остаточные изображения (afterimages)

## Slide 33: Постоянство освещенности

## Slide 34: Постоянство яркости

## Slide 35: Постоянство яркости

## Slide 36: Хроматическая адаптация
Чувствительность зрительной системы меняется в зависимости от доминантной освещенности наблюдаемой сцены
  Механизм плохо изучен
Адаптация к разным уровням освещенности
  Размер зрачка регулирует объем света, попадающий на сетчатку
  Размер резко меняется при входе в здание с ярко освещенной солнцем улицы
Цветовая адаптация
  Клетки сетчатки меняю свою чувствительность
  Пример: если доля красного в освещении повышается, понижается чувствительность клеток, отвечающий за красный, пока вид сцены не придет к норме
  Мы лучше адаптируемся при яркой освещенности, при освещении свечой все остается в желтых тонах

## Slide 37: Баланс белого
Когда мы смотрим на фотографию или монитор, глаза адаптируются к освещению в комнате, а не к освещению сцены на фотографии
Если баланс белого неточен, цвета фотографии кажутся неестественными
incorrect white balance
correct white balance

## Slide 38: Баланс белого
Von Kries adaptation
  Домножаем каждый канал на коэффициент передачи
  В ряде случаев эффект более сложный, соответствующий домножению на матрицу 3x3
Простейший способ: серые (белые) карточки
  Фотографируем нейтральный объект (белый)
  Оцениваем вес каждого канала
    Если цвет объекта записывается как rw, gw, bw тогда веса 1/rw, 1/gw, 1/bw

## Slide 39: Баланс белого
Если нет серых карточек, тогда нам нужно угадать (или оценить) коэффициенты усиления
Модель «Серого мира» (Grayworld)
  Средний уровень («серый») по каждому каналу должен быть одинаков для всех каналов
  Если цветовой баланс нарушен, тогда «серый» в этом канале больше «серого» других каналов
  Вычислим коэффициенты усиления так, чтобы среднее в каждом канале стало одинаковым:

## Slide 40: «Серый мир» - примеры

## Slide 41: «Серый мир» - примеры

## Slide 42: Распознавание баланса белого
Идея: Для каждого класса объектов, присутствующих в сцене, вычисляем преобразование таким образом, чтобы диапазон цветов объекта совпадал со средним диапазоном объектов этого класса на «типичных» изображениях

## Slide 43: Обработка изображений

## Slide 44: Обработка изображений
Семейство методов и задач, где входной и выходной информацией являются изображения.
Примеры :
  Устранение шума в изображениях
  Улучшение качества изображения
  Усиления полезной и подавления нежелательной (в контексте конкретной задачи) информации

## Slide 45: Обработка изображений
Зачем обрабатывать?
  Улучшение изображения для восприятия человеком
    цель – чтобы стало «лучше» с субъективной точки зрения человека
  Улучшение изображения для восприятия компьютером
    цель – упрощение последующего распознавания
  Развлечение (спецэффекты)
    цель – получить эстетическое удовольствие от красивого эффекта

## Slide 46: Что такое гистограмма?
Гистограмма – это график распределения яркостей на изображении. На горизонтальной оси - шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной оси - число пикселей заданной яркости.
0
255
0
255

## Slide 47: Изменение контраста изображения
Что может не устраивать в полученном изображении:
Узкий или смещенный диапазон яркостей пикселей (тусклое или «пересвеченое» изображение)
Концентрация яркостей вокруг определенных значений, неравномерное заполнение диапазона яркостей (узкий диапазон - тусклое изображение)
Коррекция - к изображению применяется преобразование яркостей, компенсирующий нежелательный эффект: y – яркость пикселя на исходном изображении, x – яркость пикселя после коррекции.

## Slide 48: Линейная коррекция
Компенсация узкого диапазона яркостей – линейное растяжение:
График функции f -1(y)

## Slide 49: Линейная коррекция

## Slide 50: Линейная коррекция

## Slide 51: Помогает не всегда

## Slide 52: Нелинейная коррекция
График функции f -1(y)

## Slide 53: Нелинейная коррекция
Часто применяемые функции:
Гамма-коррекция
  Изначальная цель – коррекция для правильного отображения на мониторе.
Логарифмическая
  Цель – сжатие динамического диапазона при визуализации данных

## Slide 54: Нелинейная коррекция
Графики функции f -1(y)

## Slide 55: Нелинейная коррекция
График функции f -1(y)

## Slide 56: Шумоподавление
  Причины возникновения шума:
    Несовершенство измерительных приборов
    Хранение и передача изображений с потерей данных
Шум фотоаппарата
Сильное сжатие JPEG

## Slide 57: Цель: подавление шума
Пусть дана камера и статичная сцена, требуется подавить шум.
Простейший вариант: усреднить несколько кадров

## Slide 58: Усреднение
Заменим каждый пиксель взвешенным средним по окрестности
Веса обозначаются как ядро фильтра
Веса для усреднения задаются так:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
“box filter”

## Slide 59: Определение свертки
Пусть f – изображение, g -ядро. Свертка изображения f с помощью g обозначается как f * g.
f

## Slide 60: Основные свойства
Линейность: filter(f1 + f2 ) = filter(f1) + filter(f2)
Инвариантность к сдвигу: не зависит от сдвига пиксела: filter(shift(f)) = shift(filter(f))
Теория: любой линейный оператор, инвариантный к сдвигу, может быть записан в виде свертки

## Slide 61: Свойства
Коммутативность: a * b = b * a
  Нет никакой разницы между изображением и ядром фильтра
Ассоциативность: a * (b * c) = (a * b) * c
  Последовательное применение фильтров: (((a * b1) * b2) * b3)
  Эквивалентно применению такого фильтра: a * (b1 * b2 * b3)
Дистрибутивность по сложению:
a * (b + c) = (a * b) + (a * c)
Домножение на скаляр можно вынести за скобки: ka * b = a * kb = k (a * b)
Единица: e = […, 0, 0, 1, 0, 0, …], a * e = a

## Slide 62: Детали реализации

## Slide 63: Детали реализации
Как происходит фильтрация по краям?
  Окно фильтра выходит за границы изображения
  Необходимо экстраполировать изображение
  Варианты:
    clip filter (black)
    wrap around
    copy edge
    reflect across edge

## Slide 64: Закрепление
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Original
?

## Slide 65: Закрепление
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Original
Filtered
(no change)

## Slide 66: Закрепление
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Original
?

## Slide 67: Закрепление
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Original
Shifted left
By 1 pixel

## Slide 68: Закрепление
Original
?
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 69: Закрепление
Original
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Blur (with a
box filter)

## Slide 70: Сглаживание
Другой способ: взвешивает вклад пикселей по окрестности с учетом близости к центру:
“fuzzy blob”

## Slide 71: Point Spread Function (PSF)
Point spread function (PSF) – отклик оптической системы на точечный источник света (объект)

## Slide 72: Ядро фильтра гаусса
0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
0.013 0.059 0.097 0.059 0.013
0.022 0.097 0.159 0.097 0.022
0.013 0.059 0.097 0.059 0.013
0.003 0.013 0.022 0.013 0.003
5 x 5,  = 1

## Slide 73: Сглаживание фильтром гаусса

## Slide 74: Сравнение

## Slide 75: Свойства фильтра Гаусса
Свертка с сами собой дает тоже фильтр гаусса
  Сглаживание несколько раз фильтром с маленьким ядром дает результат, аналогичный свертке с большим ядром
  Свертка 2 раза с фильтром радиуса σ дает тот же результат, что с фильтром радиуса σ√2

## Slide 76: Фильтр Гаусса (gaussian blurring)

## Slide 77: Фильтр Гаусса (gaussian blurring)
Исходное изображение
Фильтр Гаусса с Sigma = 4
Усреднение по 49 пикселям (7x7)
Результат свертки фильтром гаусса и усреднения
Важное свойство фильтра Гаусса – он по сути является фильтром низких частот.

## Slide 78: Сепарабельность
Сепарабельное ядро
  Раскладывается в произведение двух одномерных фильтров Гаусса

## Slide 79: Пример
*
*
=
=
2D свертка
Source: K. Grauman
Фильтр раскладывается
в произведение двух 1D
фильтров:
Свертка по строкам:
Затем свертка по столбцу:

## Slide 80: Виды шума
Соль и перец: случайные черные и белые пиксели
Импульсный: случайные белые пиксели
Гауссов: колебания яркости, распределенные по нормальному закону

## Slide 81: Подавление гауссова шума
Сглаживание фильтрами большого радиуса подавляет шум, но размывает изображение

## Slide 82: Подавление шума «соль и перец»

## Slide 83: Медианный фильтр

## Slide 84: Медианный фильтр

## Slide 85: Медианный фильтр

## Slide 86: Медианный фильтр
Результат применения медианного фильтра с радиусом в 7 пикселей к изображению с шумом и артефактами в виде тонких светлых окружностей.

## Slide 87: Сравнение

## Slide 88: Повышение резкости
original
smoothed (5x5)
–
detail
=
sharpened
=
original
detail
+ α

## Slide 89: Пример
Ядро свертки

## Slide 90: Практическая часть

## Slide 91: Лабораторная работа №1
Задача: разработать программу, детектирующую заданный цвет на сцене
  Входной поток поступает с web-камеры / видео-файла / фотографии
  Выходными данными являются координаты центра объекта, которые выводятся на результирующее изображение рядом с самим объектом
  (Дополнительно 1) Определять размер объекта в пикселях
  (Дополнительно 2) Рассмотреть случай детектирования нескольких объектов заданного цвета

## Slide 92: Алгоритм
Подключиться к входному потоку
Для каждого кадра входного потока:
  Преобразовать кадр в модель HSV (cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2HSV))
  Разделить кадр на каналы (split)
  Для каждого канала:
    Построить бинарную карту (inRange) попадания каждого пиксела в искомый диапазон
    Применить медианный фильтр для отсечения выбросов
  Объединить бинарные маски каналов (bitwise_and)
  Найти центр объекта
  Вывести информацию на экран

## Slide 93: Благодарю за внимание
Толстихин Антон Артемович
madstayler93@gmail.com