## Slide 1: Компьютерное зрение
Простой анализ изображений
Толстихин Антон Артемович
madstayler93@gmail.com

## Slide 2: Изменчивость изображений
Внутриклассовая изменчивость
Внешние факторы:
Положение камеры
Освещение
Внутренние факторы:

## Slide 3: Внутриклассовая изменчивость

## Slide 4: Сопоставление
Фиксируем форму объекта, оставляя другие параметры изменчивыми

## Slide 5: Сопоставление
L. G. Roberts, Machine Perception of Three Dimensional Solids, Ph.D. thesis, MIT Department of Electrical Engineering, 1963.

## Slide 6: Сопоставление
Huttenlocher & Ullman (1987)

## Slide 7: Сопоставление шаблонов
Фиксируем объект
Опишем объект его изображением – шаблоном (pattern)
Хотим найти объект в изображении
Ограничим возможные преобразования (внешние факторы)
  Сдвиг, размер, поворот
  Освещение?
Будем искать объект в изображении путём попиксельного сравнения шаблона и всех фрагментов изображения
«Pattern matching»

## Slide 8: Метрики
(SAD) Sum of absolute differences
(SSD) Sum of squared differences
(CC) Cross-correlation
SAD, SSD – минимизируются (0 – точное совпадение)
CC – максимизируется (1 – точное совпадение)

## Slide 9: Сопоставление шаблонов
Шаблон (слева), изображение (в центре), карта нормализованной корреляции (справа)
Пик яркости (максимум корреляции) соответствует положению руки (искомого шаблона)

## Slide 10: ТВ-пульт (Пример)

## Slide 11: ТВ-пульт (Пример)

## Slide 12: ТВ-пульт (Пример)

## Slide 13: ТВ-пульт (Пример)

## Slide 14: Ограничения и проблемы
Ищем конкретный объект, а не класс / категорию объектов
  Не «символ», а конкретную букву в конкретном шрифте
Трудоёмкость
  Полный перебор параметров
Модель преобразования
  В простом варианте неизвестно только положение, размер и ориентация фиксированы
  Чтобы учесть поворот и ориентацию придётся перебрать все возможные параметры
Шаблонов может быть много

## Slide 15: Поиск краев
Интуитивно понятно, что основная информация в картинке содержится как раз в границах (краях)
  Компактное представление
  Соответствует устройству мозга
Задача: Выделить резкие изменения (разрывы) изображения
Идеал: рисунок художника

## Slide 16: Края для сопоставления шаблонов
Будем учитывать только часть, но очень важную, для распознавания шаблонов
Даже улучшим обобщающую способность

## Slide 17: Откуда берутся границы

## Slide 18: Описание «края»
Край – это точка резкого изменения значений функции интенсивности изображения

## Slide 19: Градиент изображения
Градиент направлен в сторону наибольшего изменения интенсивности
Градиент изображения:
Направления градиента задается как:
  Как направление градиента соответствует направлению края?
  Сила края задается величиной (нормой) градиента:

## Slide 20: Дифференцирование и свёртка
Для функции 2х переменных, f(x,y):
Линейная и инвариантная к переносу, поэтому м.б. Результатом свертки
Разностная производная:
Свёртка!
-1 | 1

## Slide 21: Вычисление градиента
Семейство методов основано на приближенном вычисление градиента, анализе его направления и абсолютной величины. Свертка по функциям:
Математический смысл – приближенное вычисление производных по направлению

## Slide 22: Примеры карты силы краев

## Slide 23: Влияние шума
Рассмотрим строку или столбец изображения
  Интенсивность от положения можно рассматривать как сигнал

## Slide 24: Влияние шума
Разностные производные очень чувствительны к шуму
  Зашумленные пиксели отличаются от соседей
  Чем сильнее шум, тем выше отклик
Сглаживание
  Сглаживание делает все пиксели (зашумленные?) чуть более похожими на соседей

## Slide 25: Предобработка (сглаживание)

## Slide 26: Свойства свертки
Операции свертки и дифференцирования ассоциативны:
f

## Slide 27: Выделение краев
Вычисление градиента – это еще не всё…
Исходное изображение
Карта силы краев
Чего не хватает?
  Точности – края «толстые» и размытые
  Информации о связности

## Slide 28: Разработка детектора краев
Критерии качества детектора:
  Надежность: оптимальный детектор должен редко ошибаться (ложные края и пропущенные края)
  Точная локализация: найденный край должен быть как можно ближе к истинному краю
  Единственный отклик: детектор должен выдавать одну точку для одной точки истинного края, т.е. локальных максимум вокруг края должно быть как можно меньше
  Связанность: хотим знать, какие пиксели принадлежат одной линии края

## Slide 29: Детектор Canny
Свертка изображения с ядром – производной от фильтра гаусса
Поиск нормы и направления градиента
Выделение локальных максимумов (Non-maximum suppression)
  Утоньшение полос в несколько пикселей до одного пикселя
Связывание краев и обрезание по порогу (гистерезис) :
  Определяем два порога: нижний и верхний
  Верхний порог используем для инициализации кривых
  Нижний порог используем для продолжения кривых

## Slide 30: Пример

## Slide 31: Пример

## Slide 32: Пример

## Slide 33: Пример

## Slide 34: Поиск локальных максимумов

## Slide 35: Связывание точек

## Slide 36: Отсечение по порогу
Проверяем точку, чтобы значение градиента было выше порога
  Используем гистерезис
    Большой порог для начала построения кривой и низкий порог для продолжения края (связывания)

## Slide 37: Эффект гистерезиса

## Slide 38: Влияние ядра размытия

## Slide 39: Ограничения детектора

## Slide 40: Поиск краев – это только начало…

## Slide 41: Края для сопоставления шаблонов
Получили карту краёв шаблона и изображения
Как их сравнить друг с другом?
  Просто попиксельно явно не оптимально

## Slide 42: Метрики
Сhamfer Distance
  Для каждого пикселя a края шаблона A вычисляем расстояние до ближайшего пикселя b края изображения B
  Суммируем все найденные расстояния
Hausdorff Distance
  Почти то же самое, но берём не сумму, а максимальное расстояния

## Slide 43: Пример

## Slide 44: пример

## Slide 45: Инвариантность
Изменчивость
Инвариантность
к:
Положение камеры
Освещение
Внутренние параметры

## Slide 46: Примеры

## Slide 47: Схема простого алгоритма
Предобработка изображения для упрощения анализа (например – шумоподавление)
Выделение на изображении контрастных областей-кандидатов в которых может находится искомый объект
Вычисление признаков (инвариантов) по выделенным фрагментам
Проверка – является ли фрагмент изображения изображением нужного нам объекта по измеренным параметрам

## Slide 48: Бинаризация изображений
Пиксель бинарного изображения может принимать только значения 0 и 1
Бинаризация – построение бинарного изображения по полутоновому / цветному
Смысл?
  Разделить изображение на фон и контрастные объекты
  Объекты помечены 1, фон 0

## Slide 49: Пороговая фильтрация
Простейший вариант - пороговая фильтрация (thresholding)
  Выделение областей, яркость которых выше/ниже некоторого порога, заданного «извне»

## Slide 50: Пороговая фильтрация
Более интересный способ – определение порога автоматически, по характеристикам изображения

## Slide 51: Адаптивная бинаризация
Необходима в случае неравномерной яркости фона/объекта.
Для каждого пикселя изображения I(x, y):
  В окрестности пикселя радиуса r высчитывается индивидуальный для данного пикселя порог T;
  Если I(x, y) > T + C , результат 1, иначе 0;
  Варианты выбора T:
  T = mean
  T = median
  T = (min + max) / 2

## Slide 52: Адаптивная бинаризация

## Slide 53: Шум в бинарных изображениях

## Slide 54: Подавление и устранение шума
Широко известный способ - устранение шума с помощью операций математической морфологии:
  Сужение (erosion)
  Расширение (dilation)
  Закрытие (closing)
  Раскрытие (opening)

## Slide 55: Математическая морфология
Множество A обычно является объектом обработки, а множество B (называемое структурным элементом) – инструментом.

## Slide 56: Расширение в дискретном случае
A
B
A(+)B

## Slide 57: Расширение

## Slide 58: Cужение

## Slide 59: Результат операции сужения

## Slide 60: Операции раскрытия и закрытия
Морфологическое раскрытие (opening)
open(A, B) = (A (-) B) (+) B
Морфологическое закрытие (closing)
close(A, B) = (A (+) B) (-) B

## Slide 61: Применение открытия

## Slide 62: Сужение vs Открытие

## Slide 63: Дефекты бинаризации

## Slide 64: Применение закрытия

## Slide 65: Не лучший пример для морфологии

## Slide 66: Применения операции открытия

## Slide 67: Медианный фильтр

## Slide 68: Выделение связных областей
Определение связной области:
  Множество пикселей, у каждого пикселя которого есть хотя бы один сосед, принадлежащий данному множеству.
Соседи пикселей:
4-связность
8-связность

## Slide 69: Разметка связных областей

## Slide 70: Рекурсивный алгоритм
void Labeling(BIT* img[], int* labels[])
{
// labels должна быть обнулена
L = 1;
for(y = 0; y < H; y++)
for(x = 0; x < W; x++)
{
Fill(img, labels, x, y, L++);
}
}
void Fill(BIT* img[], int* labels[], int x, int y, int L)
{
if( (labels[x][y] = = 0) && (img[x][y] = = 1) )
{
labels[x][y] = L;
if( x > 0 )
Fill(img, labels, x – 1, y, L);
if( x < W - 1 )
Fill(img, labels, x + 1, y, L);
if( y > 0 )
Fill(img, labels, x, y - 1, L);
if( y < H - 1 )
Fill(img, labels, x, y + 1, L);
}
}

## Slide 71: Последовательное сканирование
Последовательно, сканируем бинарное изображение сверху вниз, слева направо:
if A = O
do nothing
else if (not B labeled) and (not C labeled)
increment label numbering and label A
else if B xor C labeled
copy label to A
else if B and C labeled
if B label = C label
copy label to A
else
copy either B label or C label to A
record equivalence of labels

## Slide 72: Последовательное сканирование
Постобработка - переразметка с учетом эквивалентностей областей(второй проход в алгоритме)

## Slide 73: Выделенные связанные компоненты

## Slide 74: Анализ выделенных областей
Для дальнейшего анализа требуется вычислить некоторые числовые характеристики (признаки) областей:
  геометрические признаки
  фотометрические признаки
На основе этих характеристик можно классифицировать получаемые области

## Slide 75: Геометрические признаки
Для каждой области можно подсчитать некий набор простейших числовых характеристик:
  Площадь
  Центр масс
  Периметр
  Компактность
  Ориентацию главной оси инерции
  Удлиненность (эксцентриситет)

## Slide 76: Площадь и центр масс
Площадь – количество пикселей в области;
Центр масс

## Slide 77: Периметр и компактность
Компактность – отношение квадрата периметра к площади;
Наиболее компактная фигура – круг:
Периметр – количество пикселей принадлежащих границе области;

## Slide 78: Подсчет периметра области
Пиксель лежит на границе области, если он сам принадлежит области и хотя бы один из его соседей области не принадлежит. (внутренняя граница)
Пиксель лежит на границе области, если он сам не принадлежит области и хотя бы один из его соседей области принадлежит. (внешняя граница)

## Slide 79: Операция оконтуривания объекта
При работе с бинарными изображениями контуры объекта можно получить с помощью операций математической морфологии
Внутреннее оконтуривание
  CI = A – (A (-) B)
Внешнее оконтуривание
  CO = (A (+) B) – A

## Slide 80: Инвариантные характеристики
Для распознавания нас интересуют характеристики инвариантные по отношению к масштабированию, переносу, повороту:
Удлиненность, нецентрированность (эксцентриситет)
Компактность

## Slide 81: Ориентация главной оси инерции
Не является инвариантной к повороту, но в ряде случаев предоставляет полезную информацию об ориентации объекта:
X
Y
Главная ось
Центр масс

## Slide 82: Пример

## Slide 83: Другие признаки
Другие инвариантные характеристики области:

## Slide 84: Как анализировать признаки
Как воспользоваться признаками для классификации?
  Подобрать диапазоны значений для разных классов вручную, экспериментально (может быть весьма трудоемко)
  Подобрать диапазоны значений графически (нужна база для тренировки, трудно, если признаков много)
  Обучить классификатор с помощью машинного обучения

## Slide 85: Ручной подбор
Из общих соображений:
  Ложки более вытянутые, чем сахарные кусочки
  Ложки больше чем сахарные кусочки
  Сахарные кусочки квадратные
  Области появляющиеся из-за шума обычно небольшие и неквадратные
Пытаемся сконструировать решающее правило, проверяем экспериментально
Может быть весьма утомительно

## Slide 86: Графический анализ
Собрать тренировочную базу изображений
  Где только ложки
  Где только сахар
  Где только шум
  Как получить такие? Да просто закрасить все остальное.
Брать признаки и строить графики

## Slide 87: Графический анализ

## Slide 88: Практическая часть

## Slide 89: Благодарю за внимание
Толстихин Антон Артемович
madstayler93@gmail.com